## Slide 1
PlutoSDR Protocol Tool
Студент: Н.С. Гурачевский Группа: ИА-232 2026
Разработка программного обеспечения на базе SDR для анализа уязвимостей и эмуляции сигналов в системах радиоуправления

## Slide 2
2
ОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Актуальность, цель и задачи
Актуальность
Универсальные SDR-утилиты часто избыточны для хакерских задач, поэтому нужен специализированный и упрощенный инструмент, который также позволяет передачу сигнала, а не только его анализ.
Цель и задачи
Цель: разработать ПО на базе PlutoSDR для приема, визуального контроля, записи и повторной передачи радиосигналов. Задачи: определить требования, спроектировать архитектуру, реализовать интерфейс и проверить работу программы.

## Slide 3
3
ТЕОРИЯ
SDR, I/Q и анализ эфира
Ключевые понятия
SDR переносит обработку радиосигнала в программную среду: частота, полоса, усиление и методы анализа меняются без переделки аппаратуры. I/Q-выборки позволяют строить спектр и водопад, сравнивать временную структуру кадров и выделять признаки протокола.
Почему это важно для безопасности
Для систем радиоуправления такой подход удобен тем, что дает возможность наблюдать эфир, записывать реальные передачи и проверять, насколько канал устойчив к повтору команды, шуму, помехам и подмене сигнала.

## Slide 4
4
ТЕОРИЯ
Типовые уязвимости и их эксплуатацияОсновные сценарии
1. Отсутствие шифрования и аутентификации: нарушитель может пассивно перехватывать радиообмен, выделять повторяющиеся поля, сопоставлять команды и готовить подмену или повтор ранее увиденных кадров.
2. Статические или слабо меняющиеся коды: такой протокол используют против него через replay-сценарий, когда приемнику подается ранее записанный валидный пакет.
3. Фиксированная частота и узкая полоса: канал легче обнаружить, сопровождать и дестабилизировать помехами или навязыванием ложной активности.
4. Слабый контроль целостности: возможны эксперименты с частично искаженными или похожими кадрами, чтобы выяснить, какие ошибки приемник пропускает.
Следовательно, защита радиосистемы должна учитывать не только факт приема сигнала, но и проверку происхождения, новизны и целостности команды.

## Slide 5
5
ПРИЕМ И АНАЛИЗ
Вкладка «Водопад»
Что позволяет увидеть
По спектру и водопаду можно определить несущую частоту, ширину занимаемой полосы, уровень сигнала и характер активности: одиночные посылки, периодические кадры или длительные передачи. Это важно для поиска уязвимостей: повторяющаяся импульсная структура, постоянный центр частоты и одинаковая длительность кадров часто указывают на простой протокол. На этапе приема также фиксируются условия эксперимента: частота, усиление, полоса, уровень шума и наличие внешних помех.
Скриншот иллюстрирует, как визуальный контроль помогает выделять полезный сигнал на фоне эфира.

## Slide 6
6
РАБОТА С ЗАПИСЯМИ
Вкладка «Сигналы»
Что делает вкладка
Здесь отображается список сохраненных файлов и открывается выбранная запись. Пользователь может просматривать форму сигнала, его параметры и содержимое, чтобы быстро выбрать нужный фрагмент для дальнейшей работы. Эта вкладка связывает прием сигнала с этапом повторной передачи.
Скриншот из статьи: просмотр сохраненной записи и ее параметров.

## Slide 7
7
ПЕРЕДАЧА И ПРОВЕРКА
Вкладка «Повтор»
Что проверяется
Передача записанного сигнала позволяет в лабораторных условиях проверить, принимает ли устройство ранее перехваченный пакет без дополнительной проверки источника. Такой режим полезен для демонстрации replay-риска, а также для сравнения поведения приемника при разных уровнях сигнала. Дополнительно тестовый непрерывный шумоподобный сигнал может использоваться для оценки динамического диапазона и визуальной калибровки водопада.
Окно передачи становится инструментом не только воспроизведения, но и контролируемой проверки устойчивости канала.

## Slide 8
8
УЯЗВИМОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Как используют слабые места канала
Типовые действия нарушителя
На практике уязвимый радиоканал эксплуатируют поэтапно: сначала наблюдают эфир, затем ищут повторяемую структуру пакетов, после чего проверяют реакцию приемника на повтор, подмену или ухудшение условий приема.
Если в протоколе нет надежной аутентификации, даже корректно принятый сигнал не означает, что команда действительно пришла от штатного передатчика.
Отдельный класс угроз связан не с подменой содержания, а с отказом в работе: рост шумового фона, срыв синхронизации, потеря пакетов и нестабильное управление.
Почему это важно для диплома
Программный стенд на базе SDR ценен тем, что позволяет безопасно показывать признаки таких угроз в лабораторной среде и объяснять, какие свойства протокола делают систему более или менее устойчивой.
Защитный вывод
Для снижения риска нужны шифрование, аутентификация, rolling code или иные механизмы новизны сообщения, контроль целостности и меры повышения помехоустойчивости.

## Slide 9
9
Вывод
Итоги, риски и защита
Разработанное ПО полезно не только для демонстрации SDR, но и как учебный стенд для анализа радиоканала: наблюдения спектра, записи, replay-проверки и оценки устойчивости к шуму. С практической точки зрения проект показывает: уязвимости радиоуправления часто эксплуатируют через перехват, повтор валидных команд, анализ повторяющихся кадров и воздействие на устойчивость канала, если протокол не проверяет источник и новизну сообщения.
Корректное применение инструмента — лабораторные исследования, обучение и повышение устойчивости систем, а не создание рабочих сценариев атаки на реальные каналы связи.